Приложение №1

к конкурсной документации

Техническое задание №1

на поставку средств индивидуальной защиты для работников ООО «СГЭС».

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1.1.Наименование объекта:

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»

1.2.Ответственные лица:

Начальник СПКиОТ Кравченко В.А.

1.3.Основания:

- Трудовой кодекс РФ ст. 221;

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций согласно следующих Приказов Минздравсоцразвития России: № 340н от 25.04.2011г., № 970 от 09.12.2009г., № 906н от 11.08.2011г.; № 977н от 09.12.2014г.

1.4. Сроки поставки:

Сроки поставки 30 дней, с момента заключения договора.

1.5. Место поставки:

Тюменская область, г. Сургут, ул. Аграрная, 1.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ:

2.1. Щиток защитный НБТ2 «Визион»/20 425190:

Количество – 39шт.

Оптически прозрачный экран из поликарбоната обеспечивает прекрасный обзор и защищает лицо от твердых частиц с кинетической энергией до 7 Дж, искр и брызг агрессивных жидкостей. Устойчив к царапинам и истиранию. Щиток имеет сборно-разборную конструкцию. Окантовка из алюминия придает дополнительную жесткость. Оголовье выполнено из прочного пластика. Есть регулировка по размеру и по наклону перед лицом. Размер экрана: 400х200 мм.

Защитный щиток должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.023-84.

2.2. Очки защитные ЗН11 «Panorama» (2-2 PL):

Количество – 30шт.

Очки защищают глаза от стружек, осколков, ударов твердых частиц, брызг, пыли, а также от ультрафиолетового излучения. Линза изготовлена из материала Plexiglas CE, обеспечивает панорамный обзор без искажений, устойчива к истиранию и царапинам. Оправа выполнена из эластичного ПВХ. Система вентиляции исключает запотевание. Очки отличаются комфортностью использования, герметичной посадкой.

Защитные очки должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.253-2013.

2.3. Защитная каска с забралом:

Количество – 17шт.

Каска защитная с забралом используется при проведении широкого спектра строительных, монтажных, слесарных и других работ. Защитный щиток с покрытием против запотевания, круговым креплением и огнестойкой окантовко	й. Для термостойких касок UVEX Термо Босс. Защищает от воздействия электродуги. Легко фиксируется в одном из трех положений.

Защитная каска должна соответствовать требованиям ГОСТ EN 397-2012 и                 ТР ТС 019/2011.

2.4. Полумаска фильтрующая У2-К с клапаном:

Количество – 31шт.

Предназначена для защиты органов дыхания от вредных примесей, аэрозолей и пыли, содержащихся в воздухе. Так же защищает от бактериальных средств, которые не выделяют ядовитых газов и паров.

Респиратор должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.041-2001.

2.5. Пояс предохранительный лямочный ПП-Л-32 (ПП-Л):

Количество – 20шт.

Может использоваться со стропами из цепи или из капроновой ленты, а также с канатом, оснащенным карабином и стропами с амортизаторами. Пояс предохранительный лямочный с наплечными и набедренными лямками предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте, как удерживающая привязь и как страховочная привязь, а также для работы в колодцах, резервуарах и других замкнутых пространствах.

Страховочная привязь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 361-2008 и ГОСТ Р ЕН 358-2008.

2.6. Страховочный канат 20м.:

Количество – 10шт.

Канат спасательный предназначен для комплектования поясов страховочных, служащих для экстренной эвакуации работающих из колодцев, траншей, емкостей и других замкнутых пространств.

Канат должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.107-2012.

2.7.Строп регулируемый ARX SR-1:

Количество –5шт.

Предназначен для фиксации рабочего положения на высоте Регулируемый по длине строп с индикатором изнашивания. Полиамидный строп с защитной накладкой против истирания стропа и с устройством регулировки длины из стали. Имеет повышенные эксплуатационные характеристики, обладает высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивостью к действию многих химических реагентов, к биохимическим воздействиям. Позволяет легко и быстро производить регулировку длины стропа одной рукой. С концов стропа находятся карабины.

Строп регулируемый должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 358-2008.

2.8. Строп страховочный ARX SS-1:

Количество – 28шт.

Сроп в виде плетеного полиамидного шнура с индикатором изнашивания. Оснащен разрывным ленточным амортизатором. Имеет повышенные эксплуатационные характеристики, обладает высокой прочностью при растяжении, отличной стойкостью к истиранию и ударным нагрузкам, устойчивостью к действию химических реагентов, к биохимическим воздействиям.

Строп должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 358-2008.

2.9. Строп страховочный ARX SSD-1 двухплечный:

Количество – 10шт.

Используется в сочетании со страховочной привязью во время проведения любых высотных работ. Использование такого стропа дает возможность пользователю быть непрерывно застрахованным от падения с высоты: даже в моменты изменения точки крепления. Идеально подходит для использования при работах на сложных металлоконструкциях, строительных лесах, при перемещении по лестницам.

Строп должен соответствовать требованиям ГОСТ Р ЕН 355-2008 и  ГОСТ Р ЕН 358-2008.

2.10. Щиток защитный для сварщика НН-10 Premier Favori®(12) С-7:

Количество – 13шт.

Защита глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр.

Защитный щиток должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.254-2013.

2.11. Жилет сигнальный 2-го класса защиты:

Количество – 30шт.

Две горизонтальные возвращающие свет ленты, шириной 50 мм. Застежка на две контактные ленты велькро или просто - "Липучки". Два боковых накладных кармана.
Края для прочности окантованы лентой контрастного серого цвета.

Жилет сигнальный должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.281-2014.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификат о соответствии ГОСТ или ЕАС, сертификаты качества, протоколы испытания.

3.3. С поставляемым товаром должны поставляться отчетная документация, оформленная надлежащим образом: счет, счет-фактура, товарная накладная.

3.4. Товар должен быть новым, обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при его перевозке.

3.5. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока.

3.6. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

3.7. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика.

3.8. В стоимость продукции входят все дополнительные расходы, в том числе: транспортные, по сертификации, НДС и иных налогов, и сборов.

3.9. Участник закупки обязан в составе конкурсной заявки предоставить образцы поставляемой продукции по одному экземпляру согласно спецификации или фото поставляемой продукции согласно спецификации.

Образцы поставляемой продукции подлежат возврату за счет поставщика.