Приложение №3

к техническому заданию

Ведомость дефектов №3

Тип грузоподъемной машины- кран мостовой электрический подвесной, однобалочный, г/п 5т,

Регистрационный номер №5

| № п/п | Наименование узла, элемента | Описание дефекта | Способы и объемы ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Механизм передвижения крана | Отсутствуют два электродвигателя, отсутствуют элементы конструкции от спадания концевых балок с подкранового пути | Заменить приводные электродвигатели –4 шт., в комплекте с ведущими шестернями редукторов, установить элементы конструкции от спадания концевых балок с подкранового пути , для уменьшения динамических нагрузок установить преобразователь частоты. |
| 2 | Механизм подъема | Износ шестерен редуктора механизма, износ тормозного механизма грузоупорного тормоза, неисправен канатоукладчик. | Установить электрический тельфер г/п 5 т, высота подъема 20 м, в сборе с тележкой механизма передвижения тельфера производства Болгария. |
| 3 | Приборы безопасности и ограничители | Отсутствуют упругие элементы буферов, отсутствует концевой выключатель механизма передвижения крана | Установить упругие элементы буферов, установить концевой выключатель механизма передвижения крана с отключающими линейками. |
| 4 | Механизм передвижения тельфера | Отсутствует клеммная коробка двигателя, защитный кожух вентилятора охлаждения двигателя. | См. п.2. |
| 5 | Электрооборудование | Механический и электрический износ электроаппаратов, отсутствует заземление электродвигателей, многочисленные повреждения изоляции кабелей гибкого токоподвода и кабелей по конструкции крана. | См. п.2., а так же заменить всю кабельную продукцию по конструкции крана, установить преобразователь частоты на механизм передвижения крана, выполнить новые соединения аппаратов с маркировкой жил проводов и кабелей, заменить кабели и кабельные подвески, установить крановый рубильник. |
| 6 | Система управления краном | Кнопочный пост имеет механические повреждения, обусловленный работой крана в стесненных условиях и пересечении зоны работы многочисленными трубопроводами, повреждение кабеля кнопочного пульта | Установить на кран систему радиоуправления «Радук» с возможностью дублирования от проводного кнопочного пульта, заменить кнопочный пост с использованием специального кабеля, перевести систему управления краном на безопасное напряжение 42 В. |
| 7 | Крановый путь | Недопустимый перепад по высоте и ширине колеи. | Выправить путь в плане и по высоте. |