# Техническое задание

# на оказание услуг по  обследованию кирпичной дымовой трубы № 1 и железобетонной дымовой трубы № 2

# с газоходами и опорными металлоконструкциями Пиковой котельной № 13 с выдачей заключения экспертизы промышленной безопасности

|  | Условия | Закупка работ, услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) и товаров |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Пиковая котельная № 13 |
|  | Местонахождение объекта | 628426, Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, пр. Мира, 41 |
|  | Характеристика объекта | Дымовые трубы Дымовая кирпичная труба № 1 Н=80 м, Д0=3,0 м; Дымовая железобетонная труба №2 Н=90 м, Д0=3,6 м; Кирпичные газоходы дымовой трубы №1длина-39м, внутреннее сечение-1,6х1,6м, отметка низа газохода-5,0м. Кирпичные газоходы с опорными металлоконструкциями дымовой трубы №2 длина- 20м, внутреннее сечение-2,0х2,4м, отметка низа газохода-6,0м. |
|  | Наименование закупки (работы, услуг, товаров) (текущий, средний, капитальный, типовой сверхтиповой ремонт и техническое обслуживание) | Обследование кирпичной дымовой трубы № 1 и железобетонной дымовой трубы № 2 с газоходами и опорными металлоконструкциями. |
|  | Цель закупки (конечный результат) | Оценка технического состояния дымовой трубы № 1с газоходами, дымовой трубы № 2 с газоходами, опорных металлоконструкций газоходов дымовой трубы №2, выявление дефектов, определение вероятных причин их возникновения, разработка рекомендаций и предложений по устранению выявленных дефектов, по обеспечению дальнейшей безаварийной эксплуатации дымовых труб и газоходов и поддержания их в технически исправном, работоспособном состоянии. |
|  | Обоснование необходимости закупки | Соблюдение требований федерального закона Российской Федерации от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (статья 9), ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» ( раздел IV п.п. 3, 6), РД 153-34.1-21.523-99 «Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях», п. 5.28., п.5.29., СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб», п.7.1., п.7.9. |
|  | Технические требования - описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров | Исполнитель выполняет обследование сооружений, указанных в пункте 1.3, в объеме, установленном ПБ 03-445-02 "Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб", раздел IV, п. 1, РД 153-34.1-21.523-99 «Инструкция по эксплуатации железобетонных и кирпичных дымовых труб и газоходов на тепловых электростанциях», п. 5.30. и СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб», п.7.9., опорных металлоконструкций газоходов дымовой трубы №2 в объеме ГОСТ 53778-2010 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния.», п.5.3.3. Исполнитель проводит обследование по согласованной с заказчиком и территориальным органом Ростехнадзора программе, предоставляемой заказчику в печатном виде. По результатам обследования Исполнитель представляет Заказчику Заключения ЭПБ дымовых труб №1, №2 и газоходов, опорных металлоконструкций газоходов дымовой трубы №2 с указанием выявленных дефектов, вероятных причин их возникновения, рекомендаций и предложений по устранению выявленных дефектов, по обеспечению дальнейшей безаварийной эксплуатации дымовых труб и газоходов и поддержанию их в технически исправном, работоспособном состоянии. |
|  | Срок выполнения Работ (услуг) – начало, окончание, поставки товаров, условия изменения сроков проведения работ (услуг), поставки товаров | Начало оказания услуг 20.11.13 окончание оказания услуг 31.12.13 |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Исполнитель должен иметь лицензию на право проведения обследования согласно СП 13-101-99 «Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб», п.11.1, РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб, п.1.3. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Разработка задания на проектирование | Не требуется. |
|  | Выполнение изыскательских работ | Не требуется |
|  | Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации, проекта организации строительства, проекта производства работ | Исполнитель в закупочной документации, обязан представить сметную документацию на услуги |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется |
|  | Выполнение подготовительных работ | При выполнении подготовительных работ Исполнитель должен руководствоваться РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб», раздел 2. |
|  | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Не требуется |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям, услуг, товаров. | Получение Заказчиком от Исполнителя: «Заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам обследования кирпичной дымовой трубы № 1»; «Заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам обследования железобетонной дымовой трубы № 2»; «Заключение по результатам обследования опорных металлоконструкций газоходов дымовой трубы №2», утвержденных Ростехнадзором по два экземпляра; акта выполненных услуг; счет-фактуры. Оплата за выполненные услуги производится согласно подписанных актов выполненных услуг в течение 30 календарных дней после их подписания. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
|  | Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров. | Наличие специалистов с квалификацией на выполнение данного вида услуг согласно ЕТКС и опытом работы в соответствующей сфере не менее 3 лет, аттестованными и имеющими удостоверения установленного образца, иметь опыт оказания аналогичных услуг в течении последних 3 лет. Исполнитель должен быть укомплектован оборудованием, необходимым для данного вида услуг. |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Не требуется |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых работ, услуг, товаров | Не требуется |
|  | Технический контроль выполнения работ, услуг, контроль поставки товаров | Не требуется |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок, условия действия гарантия, порядок предоставления претензий | Исполнитель несет ответственность за полноту и достоверность данных, предоставляемых в заключениях по результатам обследований. |