# Техническое задание

на строительство сети тепловодоснабжения производственной базы ООО «СГЭС»,  Нефтеюганское шоссе,15

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Новое строительство Объект: Сеть тепловодоснабжения производственной базы ООО «СГЭС», Нефтеюганское шоссе,15 |
|  | Местонахождение объекта | ХМАО-Югра г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15 |
|  | Характеристика объекта | Прокладка сети тепловодоснабжения: 1. Трубопроводы в изоляции ППУ Д108 (подземная бесканальная прокладка) – 187,4м; 2. Трубопроводы Д108(надземная прокладка) – 239м; 3. Трубопроводы Д76 (надземная прокладка) – 80,8м; 4. Трубопроводы Д45. 38, 25, 18 (надземная прокладка) – 94,8м - рабочее давление воды в трубопроводах противопожарного и хозяйственно-бытового водовода Рр = 6,0 кгс/см2 (6,0 МПа); - рабочее давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах Рр = 6,0 кгс/см2 (6,0 МПа); - расчетные температуры в подающем и обратном трубопроводах: Т1/Т2 = 95/70С. |
|  | Наименование Работы (работы, услуг) | Строительство сети тепловодоснабжения производственной базы ООО «СГЭС», Нефтеюганское шоссе,15 |
|  | Технические требования - описание Работ (Услуг), ведомость объема Работ (Услуг), спецификация товаров | Выполнить работы согласно приложению №1 к техническому заданию. |
|  | Сроки выполнения работ | С 15.12.2014г. по 31.12.2014 г. |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | - наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние не безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО, включая пункт 33) на основании Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»; |
|  | Разработка рабочей документации на строительство | Не требуется |
|  | Получение ТУ от сторонних организаций | не требуется |
|  | Выполнение изыскательских Работ | Не требуется |
|  | Разработка ПОС, ППР | Требуется |
|  | Выполнение авторского надзора | Требуется |
|  | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Требуется |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пусконаладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям. | При проведении Работ должны выполняться требования нормативных документов и предписаний надзорных органов, требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей; - СНиП 4-80 «Техника безопасности в строительстве»; - СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - СНиП 3.05.06 – 85 «Электротехнические устройства»; - и друигие действующие регламенты. Работы должны выполняться в соответствии с проектно – сметной документацией «под ключ» с поэтапным оформлением документации: - акты на скрытые работы; - акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций и узлов; - акт приемки законченного строительством объекта; - исполнительная техническая документация; - журналы производства работ. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
|  | Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере оказываемых услуг. | Все работы должны проводиться инженерно-техническими работниками, специалистами, рабочими, имеющими квалификационный разряд не ниже рекомендованного ЕТКС для данного вида работ. Наличие ИТР и специалистов с опытом работы в сфере оказания услуг по проектированию и строительству (реконструкции) тепломеханического и электромеханического оборудования, зданий, сооружений не менее 3 (трех) лет, аттестованными и имеющими удостоверение установленного образца. Исполнитель может привлекать, по согласованию с Заказчиком, к выполнению работ субподрядные организации с представлением заказчику информации о субподрядчике, численности и квалификации привлекаемого персонала, наличии опыта проведения подобных работ, наличии технической оснастки и средств малой механизации, соответствующих характеру выполняемой работы. |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Заказчик обеспечивает поставку материально-технических ресурсов (далее - МТР) в соответствии с проектно – сметной документацией. |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых Работ | Заказчиком осуществляется комиссионный входной контроль с привлечением специалистов в соответствии с Инструкциями № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР), СО 153-34.15.101. |
|  | Технический контроль выполнения Работ | Заказчик осуществляет приемку Объекта. В том числе поэтапно после выполнения этапа Работ с оформлением акта приемки законченного строительством объекта, с привлечением при необходимости независимого эксперта. В процессе выполнения Работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, с обеспечением выполнения работы с надлежащим качеством и в установленный срок. В ходе выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную техническую и отчетную документацию. |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Срок гарантии на выполненный результат Работ устанавливается три года со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты Работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. |