Приложение № 1

к конкурсной документации

# Техническое задание

# на  оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности  тепломагистрали «ГРЭС-2 – Промзона»

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Тепломагистраль «ГРЭС-2 – Промзона» |
|  | Местонахождение объекта | 628400 Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, |
|  | Характеристика объекта | Тепломагистраль «ГРЭС-2 – Промзона» 2Ду800- общая длина трассы – 11 974 м.; прокладка надземная, теплоноситель – вода; расчетные параметры: давление Р1/Р2 – 11,0/3,0 кгс/см2, температура – 150/70 оС; год ввода в эксплуатацию – 1987г: |
|  | Наименование закупки (работы, услуг, товаров) (текущий, средний, капитальный, типовой сверхтиповой ремонт, техническое обслуживание) | Проведение экспертизы промышленной безопасности тепломагистрали ООО «СГЭС» путем проведения диагностирования с выдачей заключения ЭПБ и дальнейшей регистрацией в Ростехнадзоре |
|  | Цель закупки (конечный результат) | Определение технического состояния тепломагистрали, в том числе строительных конструкций, с Заключением экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированной в Ростехнадзоре. |
|  | Обоснование необходимости закупки | Требования ст.7 п.5., ст.9 п.1. Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 1.13. РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации». |
|  | Технические требования - описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров | Исполнитель выполняет экспертизу по нормативной методике. Исполнитель согласовывает с Заказчиком программу и поэтапное выполнение экспертизы ПБ в печатном виде. Подрядчик представляет Заказчику Заключение экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированное в Ростехнадзоре, |
|  | Срок выполнения Работ (услуг) – начало, окончание, поставки товаров, условия изменения сроков проведения работ (услуг), поставки товаров | Начало оказания услуг: с момента заключения договора, окончание оказания услуг: 30.11.2015г |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | - наличие лицензии на осуществление следующих видов деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности: проведение экспертизы технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; - наличие свидетельства об аттестации лаборатории неразрушаещего контроля, выданное в соответствии с Правилами аттестации и основных требований к лаборатории неразрушаещего контроля ПБ 03-372-00, с обязательным указанием следующих областей аттестации: - объектов контроля ( оборудование, работающее под давлением, тепловые энергоустановки и тепловые сети); - неразрушающего контроля и диагностики: ультразвуковой(ультразвуковая дефектоскопия, ультразвуковая толщинометрия; магнитный( в том числе магнитной памяти); электрический, визуальный и измерительный. |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Разработка задания на проектирование | Не требуется. |
|  | Выполнение изыскательских работ | Не требуется |
|  | Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации, проекта организации строительства, проекта производства работ | Исполнитель в закупочной документации, обязан представить сметную документацию по каждому виду работ |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется |
|  | Выполнение подготовительных работ | Подготовительные и восстановительные работы, по снятию тепловой изоляции и подготовке трубопроводов тепломагистралей проводятся силами Заказчика по план-графику, согласованному с Заказчиком |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям, услуг, товаров. | Проводить поэтапное согласование выполняемых работ, отраженных в Программе, с Заказчиком. выполненную в полном объеме экспертизу ПБ т/м «ГРЭС-2_Промзона», согласованную в письменной форме с Заказчиком, зарегистрировать в надзорных органах в 3-х экз. с дальнейшей передачей в ООО «СГЭС» на бумажном и электронном носителе |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприяии. | Не требуется |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Не требуется |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых работ, услуг, товаров | Требуется |
|  | Технический контроль выполнения работ, услуг, контроль поставки товаров | Требуется |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок, условия действия гарантия, порядок предоставления претензий | Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых услуг. При наличии замечаний и отказа Ростехнадзора в регистрации «заключения экспертизы промышленной безопасности», Исполнитель устраняет за свой счет замечания и повторно направляет материалы на утверждение. |