# Техническое задание

# на выполнение работ по капитальному ремонту кранов мостовых подвесных №№ 3,4,5 на ПКТС.

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Пиковая котельная тепловых сетей (далее ПКТС) |
|  | Местонахождение объекта | ХМАО- Югра г. Сургут, ул. Мира, 41 |
|  | Характеристика объекта | Краны мостовые подвесные служат для подъема и перемещения грузов на ПКТС. - кран мостовой подвесной 5,0т. регистрационный №5, - кран мостовой подвесной 2,0т. регистрационный №3, - кран мостовой подвесной 3,2т. регистрационный №4, |
|  | Наименование Работы (работы, услуг) | Капитальный ремонт кранов мостовых подвесных рег. №№3,4,5 на ПКТС. Проведение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения. |
|  | Технические требования - описание Работ (Услуг), ведомость объема Работ (Услуг), спецификация товаров | Выполнить ремонт кранов мостовых подвесных рег. №№3,4,5 в соответствии с ведомостями дефектов (Приложения №1,2,3 к техническому заданию): 1.Установка электрического тельфера производства Болгария (тип Т, УСВ) 2.Замена кабельной продукции по конструкции крана и гибкого токоподвода 3.Установка системы радиоуправления с возможностью дублирования от кабельного пульта 4.Установка частотного преобразователя на механизм передвижения крана 5.Замена всех приводных двигателей механизма передвижения крана в комплекте с зубчатыми шестернями 6.Проведение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения. |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | - наличие Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (СРО, включая пункт 33) на основании Федерального Закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ»; - Подрядчик должен представить свидетельства об аттестации персонала на проведение работ на оборудовании, подведомственном Ростехнадзору (согласно ПБ-03-273-99, РД 34.17.310-96) |
|  | Разработка рабочей документации на строительство | Не требуется |
|  | Получение ТУ от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Выполнение изыскательских Работ | Не требуется |
|  | Разработка проектно-сметной документации, ПОС, ППР | Подрядчик в закупочной документации обязан представить сметную документацию в программе Гранд-смета (Приложения №4,5,6 к техническому заданию) |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется |
|  | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Не требуется |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пусконаладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям. | При проведении Работ должны выполняться требования нормативных документов и предписаний надзорных органов, требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений и писем заводов-изготовителей; - ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; - Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - и другие действующие регламенты. Работы должны выполняться в соответствии со сметной документацией и Графиком выполнения Работ «под ключ» с оформлением документации: - технический акт приемки оборудования для его комплексного опробования, предусмотренного техническими условиями, разработанными изготовителем на поставку оборудования, - исполнительная документация, - проведение экспертизы промышленной безопасности с выдачей заключения. В случае ухудшения характеристик оборудования или при выявлении дефектов, ограничивающих кранов мостовых подвесных, Подрядчик за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
|  | Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере оказываемых услуг. | Все применяемое Подрядчиком оборудование, спец. приспособления, инструменты должны отвечать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». При выполнении работ должны выполняться требования ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012г. и других нормативных документов. |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Подрядчик обеспечивает поставку материально-технических ресурсов (далее - МТР) в соответствии со сметной документацией. Заказчик осуществляет приемку, и входной контроль оборудования, материалов и деталей. Подрядчик обеспечивает хранение приобретенных МТР. |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых Работ | Заказчиком осуществляется комиссионный входной контроль с привлечением специалистов в соответствии с Инструкциями № П-6 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и № П-7 «Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» |
|  | Технический контроль выполнения Работ | Заказчик осуществляет приемку работ. После выполнения этапа работ с оформлением акта приемки объекта, с привлечением при необходимости независимого эксперта. В процессе выполнения работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, с обеспечением выполнения работы с надлежащим качеством и в установленный срок. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную, техническую и отчетную документацию. |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок | Срок гарантии на выполненный результат Работ устанавливается в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества распространяется на все составляющие результаты Работ. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков Подрядчиком, в случае обнаружения таковых Заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. |
| 4. | Срок выполнения работ | Выполнение работ по ремонту кран-балок, с выполнением экспертизы промышленной безопасности не более 22 календарных дней со дня заключения договора. |

.