Приложение №1

к конкурсной документации

Техническое задание

на заключение договора по поставке спецодежды, спецобуви и других СИЗ

для работников ООО «СГЭС» на 2016г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Сургутские городские электрические сети»

1.2. Место поставки: г.Сургут, ул.Аграрная, 1

1.3. Сроки поставки 60 календарных дней с даты подписания договора.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА И СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1. ОДЕЖДА

2.1.1. Костюм х/б для защиты от общих производственных и механических воздействий (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014).

Количество костюмов мужских – 78.

Количество костюмов женских – 12.

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на пуговицах.

Полочка из частей: кокетки, средней, нижней и центральной. На средней и нижней частях полочки накладные карманы. Карман правой средней части полочки двухсекционный. Внутренние боковые и нижние срезы карманов   входят в швы стачивания частей полочки и шов притачивания пояса.

Спинка с кокеткой.

Рукав втачной, двухшовный с притачной манжетой с застежкой на петлю и пуговицу.

Воротник отложной с прямыми концами.

Световозвращающая лента: на кокетках полочек и спинки по наметке на лекалах.

Полукомбинезон прямой с притачным нагрудником, спинкой и бретелями, с центральной застежкой-молнией. Внутренние боковые карманы с наклонным входом. Лента эластичная по линии талии и в бретелях.   На нагруднике накладной карман с клапаном и пуговицей.

| Состав ткани: | полиэфир -65%, хлопок - 35 |
| --- | --- |
| Минимальная плотность ткани: | 210 г/м² |
| Отделка ткани: | ВО |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток): | Минимальная разрывная нагрузка по основе: 400 Н Минимальная разрывная нагрузка по утку: 400 Н |
| Устойчивость окраски к стирке: | Класс 4.0 по ГОСТ 9733.4 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету: | Класс 4.0 по ISO 105 B02 [35] |
| Стойкость к истиранию, циклов: | Не менее 4000 |
| Нитки: | армированные |
| Цвет | васильковый с черным и серым |

2.1.2. Костюм х/б для уборщика производственных и служебных помещений для работы в закрытом помещении (ГОСТ 25294-2003).

Количество костюмов женских – 9.

Костюм состоит из блузы и брюк.

Ткань: «Сатори», полиэфир - 50%, хлопок - 50%, 140 г/м2

Застежка: на пуговицах

Рукав: втачной, 3/4, с хлястиком для регулировки длины

Регулировки по ширине: полупояса по линии талии спинки, пояс брюк с эластичной тесьмой

Карманы: накладные нижние

Цвет: синий (или васильковый, или сиреневый).

2.1.3. Халат для работников столовой (ГОСТ 25294-2003).

Количество халатов женских – 11.

Ткань: ТС-208, хлопок - 35%, полиэфир - 65%, 120 г/м#

Застежка: на пуговицах

Воротник: отложной

Карманы: накладные боковые с отделкой

Цвет: белый

2.1.4. Фартук непромокаемый для работников столовой (ГОСТ 25294-2003).

Количество – 11.

Длина выше колена, бритель вокруг шеи, полупояса завязываются сзади.

Ткань: п/э 100%, ПВХ покрытие.

Защита от влаги.

2.1.5. Костюм на утепляющей прокладке (ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.236-2011).

Количество  костюмов мужских – 59.

Количество костюмов женских – 2.

Костюмы для защиты от пониженных температур, 3 класс защиты. (Особый климатический пояс).

Костюм на утепляющей прокладке состоит из куртки и полукомбинезона.

Куртка прямая с капюшоном,  центральной потайной застежкой. Ветрозащитным клапаном на пуговицах, с кулисками по линии талии и низу со шнуром и фиксаторами. Концы шнура выведены через прорезные обмётанные петли на подборте и подгибке низа у борта. Полочка с кокеткой, нижним накладным карманом с клапаном с текстильной застежкой. На левой полочке верхний накладной карман с клапаном с текстильной застёжкой. Спинка с кокеткой. Рукав втачной, двухшовный.

Воротник отложной. На нижнем воротнике пуговицы для пристегивания капюшона и мехового воротника утепляющей подкладки.

Капюшон утеплённый, состоит из средней и двух боковых частей. Капюшон с текстильной застёжкой в подбородочной части, кулиской по лицевому вырезу со шнуром. Концы шнура выведены через прорезные обмётанные петли. По низу капюшона петли для пристегивания к куртке.

Верхний воротник из искусственного меха, нижний из ткани верха. Нижний воротник с петлями на отлетной планке для крепления к нижнему воротнику куртки.

Полукомбинезон прямой с притачной спинкой цельнокроеным нагрудником, бретелями, с центральной застежкой-молнией, внешним защитным клапаном с текстильной застежкой. На передней части нижние накладные боковые карманы с наклонным входом. Лента эластичная по линии талии и в бретелях. Застежки-молнии с планками и кнопками внизу боковых швов полукомбинезона. Цвет темно-синий с васильковой отделкой. Основная ткань простегана с утеплителем.

Световозвращающие полосы по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона

Ткань: смесовая, полиэфир -52%, хлопок - 48%, плотность 214г/м2, отделка ВО, не менее 500 циклов стирки, Минимальная разрывная нагрузка по основе: 600 Н, Минимальная разрывная нагрузка по утку: 400 Н.

Утеплитель: куртка- Синтепон 200 г/м2 - 2 слоя, Ватин 100 г/м2 - 1 слой; Полукомбинезон - 100 г/м2 - 1 слой, Ватин 100 г/м2 - 1 слой.

Цвет: темно-синий с васильковым

2.1.6. Костюм от воздействия электродуги, из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами (ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ Р ИСО 11612-2007 ТУ 8572-022-86546719-2012).

Количество костюмов мужских – 13.

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона.

Уровень защиты (ЗЭТВ) 40 кал/см2.

Куртка прямого силуэта с центральной бортовой внутренней застежкой на пуговицах, втачными рукавами, отложным воротником, двумя боковыми и одним нагрудным накладными объемными карманами с клапанами. Рукава вточные, двухшовные, с приточными манжетами, застегивающиеся на пуговицу.

Полукомбинезон прямой с притачной спинкой цельнокроеным нагрудником, бретелями, с центральной застежкой-молнией, внешним защитным клапаном с текстильной застежкой. На передней части нижние накладные боковые карманы с наклонным входом. Лента эластичная по линии талии и в бретелях.

Светоотражающие полосы по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.

Ткань: Огнестойкая, 90% - натуральные хлопковые волокна, 10% - термостойкие волокна высокой прочности термолайн.

Цвет костюма васильковый со светоотражающими полосками.

Вся фурнитура термостойкая.

2.1.7. Костюм для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) (ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90, ТР ТС 019/2011).

Количество костюмов мужских – 22.

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка прямого силуэта с притачным капюшоном, кулиской по низу изделия.

Перед с кокетками, накладным объемным карманом на подкладке с клапаном, складкой для предотвращения проникновения энцефалитного клеща. Клапан с застежкой на петли и пуговицы.

Спинка с кокеткой, складкой для предотвращения проникновения энцефалитного клеща.

Кокетки полочек и спинки на подкладке.

Рукав втачной, одношовный с притачной трикотажной манжетой складкой для предотвращения проникновения энцефалитного клеща.

Капюшон состоит из боковых, передних, верхних отлетных частей, козырька и сетки с застежкой на тесьму "молния" в передней части. По лицевому вырезу кулиска с киперной лентой. Концы шнура выводятся через петли с изнаночной стороны.

Сетка с мягкими складочками (от центра), в рабочем состоянии фиксируется тесьмой "молния". Тесьма "молния" входит в шов обтачивания отлетной части капюшона. Край сетки обработан планкой из основной ткани.

Кулиска по низу изделия с киперной лентой. Концы шнура выводятся через петли на подгибке низа куртки в области левого бокового шва.

Куртка с деталями из ткани верха отделочного цвета.

Световозвращающая лента: на переде и спинке по наметке на лекалах.

Брюки прямые, с притачными трикотажными манжетами, цельновыкроенным поясом с эластичной лентой.

Передние половинки с верхними накладными карманами на подкладке с клапанами с застежкой на петли и пуговицы, наколенниками, складкой для предотвращения проникновения энцефалитного клеща.

Задние половинки со складкой для предотвращения проникновения энцефалитного клеща.

Костюм изготавливается из палаточной ткани с отделкой ВО (состав: хлопок – 100 %) плотность 250 г/м.

Плотное переплетения труднопреодолимое для кровососущих насекомых;

Антимоскитная сетка на капюшоне не ограничивает обзор, защищает лицо и шею от укусов насекомых;

Световозвращающие полосы обеспечивают безопасность работ в условиях недостаточной видимости, а также в темное время суток;

Плотно прилегающие эластичные манжеты на лодыжках и запястьях предотвращают проникновение насекомых;

Складки на полочке, спинке, рукавах, штанинах – препятствуют передвижению клеща, не дают насекомым передвигаться вверх по одежде.

Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3%.

Минимальная разрывная нагрузка по основе: 600 Н, Минимальная разрывная нагрузка по утку: 400 Н.

Цвет: основной – хаки, отделка – оранжевый.

2.1.8. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 2 класс).

Количество костюмов мужских – 4.

Традиционный костюм для проведения сварочных работ.

Состоит из куртки и брюк. Куртка с центральной потайной застежкой и карманами в боковых швах. Спинка с кокеткой и вентиляционными отверстиями. Брюки с откидывающимся клапаном спереди и притачным поясом сзади.

Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3%.

Минимальная разрывная нагрузка по основе: 600 Н, Минимальная разрывная нагрузка по утку: 400 Н.

Минимальная плотность ткани: 400 г/м²

Стойкость к истиранию, циклов: Не менее 4000

Материал верха изделия: парусина, огнестойкая пропитка

Состав ткани: лен - 54%, хлопок - 46%

Цвет - «соломка», «хаки», оливковый.

2.1.9. Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке (ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ИСО 11611-2011 (2 класс), ГОСТ Р 12.4.236-2011 (Особый климатический пояс).

Количество костюмов мужских –3.

Костюм мужской состоит из куртки и брюк.

Куртка с пристёгивающимся капюшоном, центральной правосторонней потайной застежкой на пуговицы.

Полочка с защитной накладкой из спилка, состоящей из кокетки, переходящей на спинку, двух средних (боковая и центральная) и нижней частей. Нижняя часть полочки с боковым карманом с наклонной линией входа.

Спинка с кокеткой. Нижняя часть спинки со средним швом.

Воротник однослойный с накладкой.

Рукав втачной, двухшовный состоит из частей: верхней и нижней. Верхняя часть рукава состоит из трех частей спилка. Нижняя часть рукава из ткани "Парусина" с вентиляционными отверстиями в виде прорезных обмётанных петель в области подмышечной впадины. По низу переднего шва рукава хлястик с застёжкой на одну петлю и две пуговицы для регулирования ширины. На полочках в области подмышечных впадин вентиляционные отверстия в виде прорезных обмётанных петель.

Капюшон состоит из двух боковых частей с вытачками в вершине среднего шва, с кулисой по лицевому краю с киперной лентой. По низу капюшона обмётанные петли для пристёгивания к воротнику куртки.

Брюки с застежкой в боковых швах, цельнокроеным поясом на участке передних половинок и притачным на участке задних половинок, шлевками.

На передних половинках с переходом на задние настрочены усилительные накладки из спилка, состоящие из трех частей - верхней, средней и нижней.

Задние половинки брюк с вытачками от линии талии, боковыми карманами, защитными накладками по шаговому шву (из спилка) и низу, вентиляционными отверстиями у вершины шаговых швов в виде прорезных обмётанных петель.

Бретели со стороны спинки со вставками из эластичной ленты и держателями. На концах бретелей и держателях петли для пристёгивания к поясу брюк на пуговицы. По низу боковых швов пристёгивающейся подкладки брюк киперная лента для фиксации вокруг ноги.

Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок не должно превышать 2,5–3 %.

Минимальная разрывная нагрузка по основе: 600 Н, Минимальная разрывная нагрузка по утку: 400 Н.

Ткань верха: парусина, лен — 49%, хлопок — 51%, 550 г/м2,  огнестойкая пропитка, спилок (кожа) — 100%

Утеплитель: ватин, 2 слоя

2.1.10. Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, ГОСТ 12.4.100-80

Количество костюмов мужских – 3.

Комбинезон с центральной застежкой-молнией, отложным воротником. Регулировки по ширине: эластичная лента по линии талии. Карманы накладные: два нагрудных с клапанами и два боковых. Рукава втачные двухшовные.

Светоотражающие полосы по полочкам, спинке, рукавам и низу полукомбинезона.

| Состав ткани: | хлопок 100% |
| --- | --- |
| Минимальная плотность ткани: | 250 г/м² |
| Отделка ткани: | ВО |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток): | Минимальная разрывная нагрузка по основе: 400 Н Минимальная разрывная нагрузка по утку: 400 Н |
| Устойчивость окраски к стирке: | Класс 4.0 по ГОСТ 9733.4 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету: | Класс 4.0 по ISO 105 B02 [35] |
| Стойкость к истиранию, циклов: | Не менее 4000 |
| Нитки: | армированные |
| Цвет | васильковый |

# 2.1.11. Плащ для защиты от воды (ГОСТ 12.4.134-83).

Количество – 41.

Плащ мужской для защиты от воды выполнен из ткани с ПВХ покрытием.

Плащ прямого силуэта с рукавами "реглан", втачным капюшоном, с застежкой до верха на 5 кнопок.

Полочки с боковыми накладными карманами с клапанами. В верхней части полочек под проймой - вентиляционные отверстия-люверсы. Левая полочка - с внутренней планкой с двумя кнопками. Подборта цельновыкроеные с полочками.

Спинка с отлетной кокеткой. Кокетка прикрывает сетчатую вставку для вентиляции

Кокетка настрочена по центру спинки. Строчка настрачивания проходит по отделочной строчке кокетки.

Рукав "реглан". По низу рукава ширина регулируется кнопкой.

Капюшон стачной из двух частей, по лицевому срезу стягивается шнуром.

Низ плаща, рукавов, лицевой срез капюшона настрочены швом вподгибку с закрытым срезом.

Верхние срезы накладных карманов обработаны швом вподгибку с открытым срезом. Боковые карманы настрочены накладным швом с закрытым срезом.

Клапаны боковых карманов настрочены надстрочным швом с закрытым срезом.

Все швы проклеены с внутренней стороны.

Область применения:

Защита от влаги.

Ткань верха: полиэфир 100%, ПВХ покрытие.

Цвет: темно-синий

2.2. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОДЕЖДЫ

2.2.1. Размеры мужской одежды.

| Размеры одежды (размер/ рост) мужчины | Костюм х/б для защиты от общих производственных и механических воздействий | Костюм на утепляющей прокладке | Костюм для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на утепляющей прокладке | Плащ для защиты от воды | Комбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | Костюм от воздействия электродуги, из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-46/158-164 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 44-46/182-188 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 48-50/158-164 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 48-50/170-176 | 36 | 26 | 6 |  | 1 | 8 | 1 | 3 |
| 48-50/182-188 | 11 | 5 | 2 |  |  | 4 |  |  |
| 48-50/194-200 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 52-54/170-176 | 4 |  | 8 | 2 | 1 | 11 |  | 5 |
| 52-54/182-188 | 21 | 13 | 2 |  |  | 11 |  | 3 |
| 52-54/194-200 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 56-58/170-176 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 56-58/182-188 | 3 | 11 |  |  |  | 2 |  | 2 |
| 56-58/194-200 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 60-62/182-188 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 60-62/192-200 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 70-72/182-188 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |
| ИТОГО: | 78 | 59 | 22 | 4 | 3 | 41 | 3 | 13 |

2.2.2. Размеры женской одежды.

| Размеры одежды (размер/ рост) женщины | Костюм х/б для защиты от общих производственных и механических воздействий | Костюм на утепляющей прокладке | Костюм х/б для уборщика производ. и служебных помещений для работы в закрытом помещении | Халат | Фартук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-46/158-164 | 1 |  | 2 |  |  |
| 44-46/170-176 | 1 |  |  |  |  |
| 48-50/158-164 | 5 |  |  | 5 |  |
| 48-50/170-176 | 2 |  |  | 3 |  |
| 52-54/158-164 | 3 |  | 2 | 3 |  |
| 52-54/170-176 |  | 2 | 2 |  |  |
| 56-58/170-176 |  |  | 3 |  |  |
| ИТОГО: | 12 | 2 | 9 | 11 | 11 |

# 2.3. ОБУВЬ

2.3.1. Ботинки кожаные летние (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99)

Количество ботинок мужских – 84.

Количество ботинок женских – 5.

Натуральная кожа - юфть высокого качества толщиной не менее 1.8 мм

Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный

Внутренний термопластичный подносок, сохраняющий форму обуви

Подошва однослойный полиуретан

Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском из металла или поликарбоната. Материал подошвы: ПУ. Метод крепления подошвы – литьевой или горячая вулканизация. ПУ (-25°C до + 80°C)

Метод крепления: литьевой. Подкладка под союзку – нетканое полотно

Глухой клапан. Мягкий кант для  комфорта в носке.

Высота модели 15 см

Свойства:

- Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.

- Острый, разнонаправленный протектор подошвы  улучшает сопротивление скольжению

- Глубина протектора подошвы не менее 4 мм

- Комбинированная подкладка из текстильного материала и натуральной кожи снижает потоотделение, повышает гигиенические свойства обуви

2.3.2. Ботинки кожаные зимние (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99)

Количество ботинок мужских – 113.

Количество ботинок женских – 5.

Верх обуви: натуральная влагостойкая кожа

Натуральная кожа - юфть высокого качества толщиной не менее 1.8 мм

Утеплитель: искусственный мех

Высота модели:25 см

Внутренний термопластичный подносок, сохраняющий форму обуви

Подошва двухслойная полиуретан (от -35оС до +120оС)

Метод крепления: литьевой. Подкладка – искусственный мех высокой плотности

Глухой клапан. Мягкий кант для  комфорта в носке

Свойства:

- Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.

- Теплозащита при минус 30(C

- Для защиты от скольжения – глубокое рифление ходовой поверхности.

- Глубина протектора подошвы не менее 4 мм

2.3.3. Ботинки для электрогазосварщика (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.032-95)

Количество ботинок мужских – 3.

Верх: термоустойчивая юфтевая натуральная кожа

Подкладка: текстиль, спилок подкладочный

Подносок: сталь (200 Дж). Тип подошвы: однослойная

Подошва: нитрил (от -40 до +300°С)

Метод крепления: вулканизация

Цвет: черный

2.3.4. Ботинки электрогазосварщика утепленные (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 12.4.032-95)

Количество ботинок мужских – 2.

Верх: Термоустойчивая юфтевая натуральная кожа

Утеплитель: натуральный мех

Подносок: композит (200 Дж). Тип подошвы: двухслойная

Подошва: нитрил (от -40 до +300°С)

Метод крепления: вулканизация

Цвет: черный

Особенности модели:

- Внешний клапан из натуральной кожи для защиты от воздействия искр

2.3.5. Сапоги кожаные летние (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99)

Количество сапог мужских – 2.

Верх – юфть высокого качества

Подкладка: трикотажный материал, спилок подкладочный

Внутренний  металлический подносок 200Дж с резиновым уплотнителем

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ

Метод крепления: литьевой

Комбинированная подкладка

Подкладка под союзку – нетканое полотно, в пяточной части – натуральная кожа

Свойства:

- Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.

- Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж)

- Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 120˚С)

- Острый, разнонаправленный протектор подошвы  улучшает сопротивление скольжению

2.3.6. Сапоги кожаные утепленные (ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-2001).

Количество сапог мужских – 8.

Верх – юфть высокого качества

Внутренний  металлический подносок 200Дж с резиновым уплотнителем

Подошва: двухслойная, ПУ/ТПУ. Метод крепления: литьевой.

Подкладка  - шерстяной мех.

Свойства:

- Защита от масел, нефтепродуктов, агрессивных сред, щелочей 20% (МБС, КЩС) и других загрязнений.

- Защита стопы от падения тяжелых предметов на ногу (удар силой 200Дж)

- Защита при кратковременном контакте с горячей поверхностью (температурные режимы от - 35˚С до + 120˚С)

- Острый , разнонаправленный протектор подошвы  улучшает сопротивление скольжению

- Теплозащита Тн 30

- Для защиты от скольжения – глубокое рифление ходовой поверхности.

2.3.7. Сапоги резиновые (ТР ТС 017/2011ТУ 2595-002-41598788).

Количество сапог мужских – 35.

Количество сапог женских – 9.

Сапоги целиковые из поливинилхлорида с внутренним тканевым покрытием. Сапоги имеют толстую рифленую подошву. Обувь изготавливают двухцветным литьем. Состав – пластикат гранулированный маслобензостойкий. (температурные режимы от - 10˚С до + 30˚С)

Метод крепления: литьевой.

2.3.8. Валенки на резиновой подошве (ГОСТ 18724-88).

Количество  валенок  мужских – 2.

Количество валенок женских  – 14.

Сапоги вяленые с обрезным низом. Подошва и каблук с глубоким рифлением ходовой поверхности. Верх обуви – натуральная шерсть, низ обуви – резина износоустойчивая морозонефтестойкая (подошва, каблук).

2.3.9. Боты диэлектрические (ГОСТ 13385-78).

Количество – 11.

Специальная обувь является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе в закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых распредустройствах.

Боты применяют  при напряжении свыше 1 кВ и температуре от минус 30 до плюс 50 °C.

# Боты должны состоять из резинового верха и рифленой подошвы. Боты должны быть с отворотами.

# Метод крепления: формовой.

# Требуется протокол испытания повышенным напряжением.

# 2.3.10 Галоши диэлектрические (ГОСТ 13385-78).

# Количество - 5

Специальная обувь является дополнительным средством защиты от электрического тока при работе в закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых распредустройствах.

Галоши применяют при напряжении до 1 кВ и температуре от минус 30 до плюс 50 °C.

# Галоши должны состоять из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих деталей.

# Требуется протокол испытания повышенным напряжением.

2.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБУВИ

2.4.1. Размеры мужской спецобуви.

| Размеры спецобуви | Ботинки кожаные летние | Ботинки кожаные зимние | Ботинки для электрогазо-сварщика | Ботинки электрогазо-сварщика утепленные | Сапоги кожаные летние | Сапоги кожаные утеплен- ные | Сапоги резиновые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 2 | 3 |  |  | 1 |  | 1 |
| 41 | 24 | 6 |  |  |  |  | 1 |
| 42 | 33 | 31 | 1 | 1 |  | 5 | 11 |
| 43 | 4 | 38 | 1 |  |  |  | 10 |
| 44 | 18 | 20 |  |  |  | 2 | 6 |
| 45 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 46 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 84 | 113 | 3 | 2 | 2 | 8 | 35 |

2.4.2. Размеры женской спецобуви

| Размеры спецобуви | Ботинки кожаные летние | Ботинки кожаные утепленные | Сапоги резиновые |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 |  |  | 2 |
| 38 | 2 | 3 | 4 |
| 39 | 2 | 2 | 2 |
| 40 | 1 |  |  |
| 41 |  |  | 1 |
| ИТОГО: | 5 | 5 | 9 |

2.4.3. Размеры валенок.

| Размеры валенок | Валенки на резиновой подошве (мужские) | Валенки на резиновой подошве (женские) |
| --- | --- | --- |
| 24,5 |  | 4 |
| 25,5 |  | 5 |
| 26,5 |  | 2 |
| 27,5 |  | 3 |
| 28 | 2 |  |
| ИТОГО: | 2 | 14 |

2.4.4 Размеры боты, галоши.

| Размеры | Галоши диэлектрические | Боты диэлектрические |
| --- | --- | --- |
| 300 | 5 | 11 |

2.5. ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.

2.5.1. Подшлемник под каску (ОСТ 17-635-87).

Количество – 85.

Предназначен для защиты головы.

Связан из полушерстяной нити.

Материал: шерсть - 40%, акрил- 60%

Цвет: черный

2.5.2. Подшлемник под каску утепленный (ГОСТ 2351-88).

Количество – 10.

Предназначен для защиты головы в условиях пониженных температур. Утеплитель – слой ватина, размер регулируется шнуровкой на затылочной части. Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель.

Ткань: диагональ, хлопок — 100%, 230г/м²

Утеплитель: ватин

2.5.3. Шапка (Гост 5274-90).

Количество – 1.

Шапка полушерстяная, классическая модель.

Состав пряжи: 50% шерсть, 50%ПАН

Цвет: черный или синий.

2.5.3. Колпак пекарский женский

Количество – 11.

Колпак по объему головы регулируется сзади на завязке. Высота 16 см, цвет белый. Ткань х/б 50%, п/э 50%.

2.6. СПЕЦИФИКАЦИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

| Подшлемник под каску (летний) | Подшлемник под каску (зимний) | Колпак пекарский | Шапка |
| --- | --- | --- | --- |
| 85 | 10 | 11 | 1 |

2.7. ПЕРЧАТКИ

2.7.1. Перчатки диэлектрические (ГОСТ 12.4.183-91, ТУ 38.306-5-63-97).

Количество – 43.

Для защиты рук от поражения постоянным и переменным электрическим током при работе в электроустановках до 1000 В (как основное средство защиты), в электроустановках выше 1000 В (как дополнительное средство защиты). Перчатки пятипалые из диэлектрической резины с маркировкой по защитным свойствам Эн Эв. Длина диэлектрических перчаток должна быть не менее 350 мм. Раз мер их должен позволять надевать под них трикотажные перчатки при пониженных температурах и работе в холодную погоду. Ширина перчаток по нижнему краю должна позволять натягивать их на рукава верхней одежды.

2.7.2. Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла (ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.101).

Количество – 27.

Перчатки термостойкие бесшовные перчатки изготовлены из параарамидного волокна, имеющего более высокую стойкость к порезам, чем сталь. Специальное покрытие   исключает необходимость в сухой чистке, защищает волокна от масла, смазки, грязи и влаги. Перчатки термостойкие предназначены для защиты рук от конвективного тепла во время работы с нагретыми предметами. Перчатки термостойкие представляют собой пятипалые трикотажные вязанные перчатки, с антибактериальной обработанной подкладкой. Длина перчатки должна быть не менее 380 мм.

2.7.3. Перчатки, утепленные для защиты от искр и брызг расплавленного металла (ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 407-2009).

Количество – 3.

Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла в условиях пониженных температур. Изготовлены из высококачественного спилка чепрачной части шкуры толщиной 1,1–1,3мм. Швы прошиты прочной негорючей нитью и защищены вшивным кантом из спилка для дополнительной прочности перчаток и увеличения срока носки.

Материал: спилок (толщина 1,1-1,3мм, сорт кожи АВ).

Материал подкладки: хлопок. Длинна 400 мм.

2.7.4. Перчатки с полимерным покрытием (с частичным покрытием, манжета) (ГОСТ 12.4.010-75).

Количество – 822.

Предназначены для работ на производстве, металлообработке, погрузочно-разгрузочных работах при защите рук от механических воздействий. Перчатки пятипалые трикотажные с частичным полимерным покрытием темно-синего цвета, с трикотажным напульсником. Для удобства в эксплуатации – форма перчаток повторяет форму руки. Класс вязки 10.

2.7.5. Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепленными/шерстяными вкладышами (гладкая поверхность, манжета) (ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ EN 388-2012).

Количество – 285.

Теплые перчатки для работы в условиях пониженных температур. Стойкость к порезам, проколам; отличный сухой захват у перчаток с гладкой поверхностью, антистатичны. Перчатки пятипалые, трикотажные с полимерным покрытием, с трикотажным напульсником. Благодаря пенополиуретановой изоляции не теряет гибкости на морозе. Толстый слой поливинилхлорида обеспечивает высокую прочность и надежный захват. Утепляющая прокладка позволяет сохранить руки в тепле. Для дополнительной безопасности рук во время работы – яркий цвет перчаток. Морозоустойчивые (до -40-45С)

2.7.6. Перчатки резиновые (ГОСТ 20010-93).

Количество – 7.

Перчатки пятипалые с высокой степенью защиты от механических повреждений, с плотной и в то же время эластичной фактурой. Анатомической формы, чтобы не препятствовать свободным движениям рук. Внешний слой перчаток должен быть устойчив к активным химическим веществам, а внутренний обладать идеальной, приятной к коже текстурой, двухслойные.

2.7.8. Рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91).

Количество – 20.

Рукавицы комбинированные – рабочие рукавицы выполненные на основе натуральной (чаще хлопчатобумажной ткани, сукна) со вставками из различных материалов. В зависимости от требований техники безопасности и характера тех или иных видов работ выбирают определенную разновидность рукавиц, комбинированных: с двойным наладонником, наладонником из брезента, ПВХ, текстина, чефера, спилка, асбетовой ткани и др. Качества того или иного материала, используемого при пошиве рукавиц комбинированных, обеспечивают определенных защитные свойства: влагоустойчивость, термоустойчивость, устойчивость к грубым физическим воздействиям.

2.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ  ПЕРЧАТОК

| № п/п | Наименование | Размер | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки диэлектрические | 4 | пар | 43 |
| 2 | Перчатки для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 11 | пар | 27 |
| 3 | Перчатки, утепленные для защиты от искр и брызг расплавленного металла | 11 | пар | 3 |
| 4 | Перчатки с полимерным покрытием | 11 | пар | 822 |
| 5 | Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепленными/шерстяными вкладышами | 11 | пар | 285 |
| 6 | Перчатки резиновые | 9 | пар | 7 |
| 7 | Рукавицы комбинированные | 11 | пар | 20 |
|  | Итого: |  |  | 1207 |

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, действующим на момент поставки, и подтверждаться надлежащим образом оформленными сопроводительными документами, подтверждающими качество и безопасность продукции: сертификаты о соответствии ГОСТ, сертификаты качества, протоколы испытания.

3.3. С поставляемым товаром должны поставляться отчетная документация, оформленная надлежащим образом: счет, счет-фактура, товарная накладная.

3.4. Товар должен быть новым, обеспечивать предусмотренную функциональность. На товаре не должно быть загрязнений, следов повреждений, деформации, а также иных несоответствий официальному техническому описанию товара. Товар должен отгружаться Поставщиком в таре, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи при его перевозке.

3.5. Товар должен сохранять потребительские свойства в течение гарантийного срока.

3.6. В случае выявления в течение гарантийного срока со дня приемки товара некачественного товара, Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления соответствующего уведомления заменить некачественный товар на товар надлежащего качества, либо по согласованию на аналогичный товар с лучшими техническими, функциональными характеристиками (потребительскими свойствами).

3.7. После подписания договора возможность корректировки заявки по стандартному размерному ряду.

3.8. При необходимости должен осуществляться обмен продукции, не соответствующей реальной размерности.

3.9. Участник закупки обязан в составе конкурсной заявки предоставить образцы поставляемой продукции по одному экземпляру согласно спецификации.

Образцы поставляемой продукции подлежат возврату за счет поставщика.

3.10. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика.

3.11. Гарантийный срок на предоставленный Товар – 12 (двенадцать) месяцев.

3.12. В стоимость продукции входят все дополнительные расходы, в том числе: транспортные, по сертификации, НДС и иных налогов и сборов.

3.13. Условия оплаты по факту поставки в течении 15-ти банковских дней.