# Техническое задание

# на  оказание услуг по проведению технического диагностирования  тепломагистралей ООО «СГЭС»

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |
|  | Наименование объекта | Тепломагистраль «от ПКТС в Восточный жилой район», «ГРЭС-2 – Промзона», «от ГРЭС-2 до Восточного жилого района» |
|  | Местонахождение объекта | 628400 Россия, Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, |
|  | Характеристика объекта | 1.Тепломагистраль «от ПКТС в Восточный жилой район» - общая длина трассы – 2 969 м.; условный диаметр трубопроводов – 2Ду 800; теплоноситель – вода; расчетные параметры: давление – 16 кгс/см2, температура – 150/70 оС; год ввода в эксплуатацию – 1985г. 2. Тепломагистраль «ГРЭС-2 – Промзона» - общая длина трассы – 11 974 м.; теплоноситель – вода; расчетные параметры: давление – от 16 кгс/см2, температура – 150/70 оС; год ввода в эксплуатацию – 1987г: - трубопровод подающий от ТП-1 до НО17 Ду 800 – 2359 м., - участок НО17-ТП3-ЖБИ 2Ду 500 – 812 м.; 2Ду 400 – 78 м. 3. Тепломагистраль «от ГРЭС-2 до Восточного жилого района» 8943 п.м., условный диаметр трубопроводов 2Ду1000, 2Ду800 , теплоноситель – вода; расчетные параметры: давление – от 16 кгс/см2, температура – 150/70 оС год ввода в эксплуатацию 1999: - участок от П-3 до П-12 Ду 800 –подающий трубопровод 3 776 м, обратный трубопровод 3 781 м. Всего - техническое диагностирование тепломагистралей общей протяженностью 17 634 п.м. трубопровода. |
|  | Наименование закупки (работы, услуг, товаров) (текущий, средний, капитальный, типовой сверхтиповой ремонт, техническое обслуживание) | Проведение технического диагностирования тепломагистралей ООО «СГЭС» |
|  | Цель закупки (конечный результат) | Определение технического состояния тепломагистралей №2,3, в том числе строительных конструкций, с заключением экспертизы промышленной безопасности, утвержденной Ростехнадзором. |
|  | Обоснование необходимости закупки | Требования ст.7 п.5., ст.9 п.1. Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 1.13. РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуотации». |
|  | Технические требования - описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров | Техническое диагностирование проводится специализированной организацией по методике согласованной с Ростехнадзором. Диагностирование проводится в соответствии с требованиями Приказа Минприроды России №195 от 30.06.2009г. «Порядок продления срока безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений на опасных производственных объектах». Исполнитель проводит диагностирование по согласованной с заказчиком и Ростехнадзором программе, предоставляемой заказчику в печатном виде. По результатам диагностирования Подрядчик представляет Заказчику Заключение экспертизы промышленной безопасности, утвержденное Ростехнадзором, |
|  | Срок выполнения Работ (услуг) – начало, окончание, поставки товаров, условия изменения сроков проведения работ (услуг), поставки товаров | Начало оказания услуг 10.10.2013 г окончание оказания услуг 31.12.2013г., |
|  | Технические требования |  |
|  | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Исполнитель должен иметь лицензию на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности и техническое диагностирование технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте на основании статьи13 п.2. федерального закона Российской Федерации №116-ФЗ от 21.06.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
|  | Разработка задания на проектирование | Не требуется. |
|  | Выполнение изыскательских работ | Не требуется |
|  | Разработка проектно-сметной документации, рабочей документации, проекта организации строительства, проекта производства работ | Подрядчик в закупочной документации, обязан представить сметную документацию по каждому виду работ |
|  | Выполнение авторского надзора | Не требуется |
|  | Выполнение подготовительных работ | Подготовительные и восстановительные работы, по снятию теловой изоляции и подготовке трубопроводов тепломагистралей проводятся силами Заказчиком. Подготовительные и восстановительные земляные работы проводятся Заказчиком. |
|  | Дополнительная техническая отчетность – экспертные заключения, отчеты по результатам исследования, аналитические документы. | Не требуется |
|  | Условия окончания работ – «под ключ», подконтрольная эксплуатация, последующая пуско-наладка, опытно-промышленная эксплуатация, сдача работ Государственным инспекциям, услуг, товаров. | Получение Заказчиком от Исполнителя заключения экспертизы промышленной безопасности, тепломагистралей №2,3, утвержденных Ростехнадзором в трех экземплярах. |
|  | Необходимость организации постоянного или временного участка ремонтной организации на энергопредприятии. | Не требуется |
|  | Характеристика подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ, оказываемых услуг, поставляемых товаров. | Наличие специалистов с опытом работы в соответствующей сфере не менее 5 лет, аттестованными и имеющими удостоверения установленного образца, иметь опыт оказания аналогичных услуг в течении последних 3 лет. Исполнитель должен быть укомплектован оборудованием, необходимым для данного вида услуг. |
|  | Поставка оборудования, материалов - подрядчик, заказчик. | Не требуется |
|  | Участие Заказчика во входном контроле качества применяемых материалов и оборудования оперативный контроль качества выполняемых работ, услуг, товаров | Не требуется |
|  | Технический контроль выполнения работ, услуг, контроль поставки товаров | Не требуется |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1 | Гарантийный срок, условия действия гарантия, порядок предоставления претензий | Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых услуг. Гарантией качества выполненных услуг является утвержденное заключение экспертизы по промышленной безопасности в установленном порядке Ростехнадзором. При наличии замечаний и отказа Ростехнадзора в утверждении «заключения экспертизы промышленной безопасности», Исполнитель устраняет за свой счет замечания и повторно направляет материалы на утверждение. |