# Приложение №1 к конкурсной документации

# Техническое задание

на оказание услуг по проведению расчета нормативов технологических тепловых потерь и  экспертизы, обосновывающей значение

# нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории ХМАО-Югры, г.Сургут, на 2017 год.

|  | Условия | Закупка работ и услуг (ремонты оборудования, испытания, строительные работы и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Система централизованного теплоснабжения ООО «СГЭС» |
| 2 | Местонахождение объекта | ХМАО-Югра г. Сургут. |
| 3 | Характеристика объекта | Cети теплоснабжения протяженностью 34,1389 км в двухтрубном исчислении в подземном и надземном исполнении, средний наружный диаметр по материальной характеристике составляет Ду = 819 мм, а также ПКТС и ПНС. |
| 4 | Наименование Работы (работы, услуг) | Расчет нормативов технологических тепловых потерь и экспертизы, обосновывающей значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии |
| 5 | Технические требования - описание Работ (Услуг), ведомость объема Работ (Услуг), | Оказание услуги по проведению расчетов технологических потерь при передаче тепловой энергии и экспертизы расчетов тепловых потерь и теплового баланса, формирующих тарифы по передаче тепловой энергии абонентам ООО «СГЭС» на 2017г. Анализ имеющейся нормативно – технической документации, учетной и отчетной документации в части передачи тепловой энергии в виде горячей воды, выполнение необходимых расчетов, графиков и составление аналитических материалов, согласование с Заказчиком результатов экспертизы. Оформление результатов расчетов технологических потерь и экспертизы материалов по обоснованию нормативов в соответствии с требованиями Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 325, зарегистрирован Минюст России 16.03.2009 № 13513), включая: - Пояснительная записка к материалам, обосновывающим нормативы технологических потерь, -Программа мероприятий по снижению потерь тепловой энергии |
| 6 | Перечень исходных данных, предоставляемых заказчиком | Необходимые данные по запросу экспертной организации |
| 7 | Особые условия | 1 .Расчеты технологических потерь при передаче тепловой энергии предварительно согласовать с ООО «СГЭС». 2.Экспертизу, обосновывающей значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, предварительно согласовать с ООО «СГЭС» |
| 8 | Перечень документов, на основании которых оказываются услуги | Федеральный закон РФ N 190-ФЗ 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» (принят Государственной Думой 9 июля 2010 года; одобрен Советом Федерации 14 июля 2010 года); «Методические указания о порядке расчетов тарифов на электрическую и тепловую энергию на потребительском рынке» № 20-э/2, утвержденные приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г.; Приказ Федеральной службы по тарифам РФ от 8.04.2005 года № 130-э. «Об утверждении регламента рассмотрения дел об установлении тарифов и предельных уровней на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности)». « Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (утвержден Приказом Минэнерго России от 30.12.2008г. № 325, зарегистрирован Минюст России 16.03.2009 № 13513) Приказ Министерства энергетики Российской федерации от 1 февраля 2010гю № 36 г. Москва «О внесении изменений в приказы Минэнерго России от 30 декабря 2008г. № 325 и от 30 декабря 2008г. № 326»( зарегистрирован в Минюсте РФ 27 февраля 2010г., рег. Номер № 16520) Административный регламент Минпромэнерго Российской Федерации по исполнению государственной функции по утверждению и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утв. приказом Минпромэнерго России № 471 от 01.11.2007. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261 –ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012г. № 377 г. Москва «О порядке определения технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (зарегистрирован в Минюсте РФ 28 ноября 2012г. рег. Номер № 25956). Административный регламент предоставления государственной услуги по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии , утв. приказом департамента жилищно- коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры 14.05.2014г. № 14-нп. |
| 9 | Наличие необходимых лицензий и разрешений (обязательных и в добровольной системе сертификации) | Исполнитель должен иметь действующий сертификат соответствия в области энергосбережения, энергетической и экологической эффективности. Область компетенции – расчет нормативов и экспертиза: расчетов нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии; Исполнитель должен предоставить удостоверения государственного образца, подтверждающие квалификацию экспертов для проведения расчетов и подготовки экспертных заключений, прошедших подготовку или повышение квалификации в базовых образовательных центрах по подготовке и повышению квалификации экспертов. Исполнитель предоставляет копии дипломов, удостоверений, сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов |
| 10 | Цели выполнения экспертизы | Систематизация представленных материалов; Подготовка и структурирование исходных данных. Анализ полноты и достаточности исходных данных, положенных в основу для разработки каждого из нормативов технологических потерь; в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго России № 325 от 30.12.2008 г. Расчет нормативов технологических потерь по тепловым сетям Экспертиза нормативов технологических потерь по тепловым сетям. Составление экспертного заключения. |
| 11 | Состав и содержание услуг: | Расчет нормативов технологических потерь по тепловым сетям на 2017 год - 3 экз.на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе Экспертное заключение, обосновывающее значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемой ООО «СГЭС» на территории ХМАО-Югры, г.Сургут, на 2017 год - 3 экз. Акт оказанных услуг (2 экз.), счёт, счёт- фактура |
| 12 | Срок выполнения услуги | Расчет нормативов технологических потерь по тепловым сетям на 2017г. – не более 50 календарных дней со дня заключения договора. Экспертное заключение обосновывающею значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, поставляемую ООО «Сургутские городские электрические сети» на территории ХМАО-Югры, г.Сургут, на 2017 год – не более 50 календарных дней со дня заключения договора При наличии замечаний произвести их устранение в 5 дневный срок |